一、工程概况 1.1 本工程建设内容为新建分水口25处；新建跌水池2座，其中净空尺寸长×宽×高80×80×60cm跌水池1座,净空尺寸长×宽×高60×60×40cm1跌水池座；本工程整治渠道共计2000.6m，其中渠道拆除重建1575.5m，新建渠道425.1m；渠道净空尺寸分为20×20cm、20×30cm、20×40cm、30×25cm，渠道边墙宽为10cm，底板厚为15cm；20×20cm渠道共计1289m，其中渠道拆除重建1新建渠道96.3m；20×40cm渠道共计35m，全部为渠道拆除重建；30×25cm渠道共计130.7m，其中渠道拆除重建22.5m，新建渠道108.2m。 二、工程范围 2.1本次招标范围包括：德威镇2020年下奎武村灌溉项目二期工程施工图范围内的所有施工内容，具体项目见工程量清单。 三、清单编制依据 3.1 经审批的《德威镇2020年下奎武村灌溉项目二期工程》施工图文件及工程地质勘察报告； 3.2 中华人民共和国国家标准GB50501-2007《水利工程工程量清单计价规范》、《四川省水利水电建筑工程预算定额》（2007年版）及相关定额解释、补充定额、配套文件； 3.3 四川省水利厅关于颁发《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知（川水发〔2015〕9号），及四川省水利厅关于发布《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》勘误的通知（川水函〔2016〕1241号）； 3.4 四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号）； 3.5 水利部颁发的现行《水利工程施工机械台时费定额》、《水利水电设备安装工程概算定额》和有关主管部门颁发的定额； 3.6 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料及有关的技术规范； 3.9 清单编制过程中设计对于问题的回复。 四、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求 4.1 工程质量要求：达到现行行业施工质量验收规范中合格标准。 4.2 材料要求：工程中涉及的材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，并必须得到建设单位现场代表、现场监理工程师的认可。 4.3 工程要求:工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理）,并按经批准的施工组织设计实施,且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 五、投标报价编制要求 5.1 分类分项工程量清单计价表的填写:表中的序号、编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量按招标人提供的分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写；工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 5.2 清单工程量仅作为投标报价依据，结算应以实际施工图和现场签证资料计算的有效工程量为准。 5.3 分类分项工程量清单计价表中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.4 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 5.5 单价汇总表按工程量清单单价分析表中的相应内容、价费填写。 5.6 分类分项工程量清单计价表中的综合单价是指完成该项目全部工作的所有费用，应按施工设计图、招标文件、四川省水利厅关于颁发《四川省水利水电建筑工程预算定额》的通知（川水发〔2007〕20号）,施工附加量、加工、运输损耗量、材料转运费以及未另外单列项目的工作内容和措施项目内容等所消耗的人工、材料、机械费用及相应管理费、合理利润、税金等全部费用均应摊入相应工程量的工程单价之中。 5.7 本工程投标人应综合考虑现场实际情况，材料二次转运费综合考虑在投标报价中。 5.8 本工程砂浆投标人自行考虑是采用现场搅拌还是预拌砂浆，无论采用何种方式结算综合单价均不做调整。 5.9 本工程混凝土投标人自行考虑是采用现场搅拌还是商品混凝土，无论采用何种方式结算综合单价均不做调整。 5.10 施工围挡按设计及业主要求进行搭设，费用投标人自行考虑在综合单价或其他费用中，不再单独计取。 5.11 增值税：按照四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号）计取。 5.12 本项目招标控制价为：349,304.20元（其中含暂列金为：16,554.31元）。